## Slide 1: MATERIALE LEMNOASE

## Slide 2
Lemnul = materie primă
Plante lemnoase
Arbori
Arbuști
Subarbuști
Liane lemnoase
Foioase
Conifere
Proprietățile lemnului
Proprietăți fizice
Proprietăți mecanice:
elasticitatea, rezistența, duritatea, durabilitatea
Proprietăți tehnologice
Proprietăți acustice: rezonanța
Culoare
Umiditatea
Umflarea
Densitatea
Plasticitatea
Luciul
Desenul
Contragerea
Plasticitatea

## Slide 3: Semifabricate lemnoase – materiale obținute prin prelucrarea lemnului

## Slide 4: Tipuri de semifabricate lemnoase:
Cherestea – se obține prin tăierea în lungime a buștenilor. Sortimente de cherestea: lăturoaie, șipci, scânduri, rigle, dulapi
Furnir – o foaie subțire de lemn
Placaj - material lemnos format prin încleierea unui numar impar de furnire tehnice, care au directia fibrelor perpendiculare intre ele
Panel – format din șipci alăturate, acoperite pe ambele fețe cu câte o foaie de furnir gros.
PAL – panouri din așchii de lemn
panouri obtinute prin aglomerarea așchiilor cu ajutorul unui adeziv, sub acțiunea simultană a temperaturii și presiunii.
PFL - panouri din fibre de lemn
– panouri formate prin împâslirea și încleierea fibrelor de lemn.

## Slide 6: Cheresteaua – se obtine prin tăierea in lungime a buștenilor
Scânduri
Dulapi
Lăturoaie
Șipci
Rigle

## Slide 7: Furnir – o foaie subțire de lemn
Furnir estetic – g=0,4 – 1mm
-acoperirea prin incleiere a
suprafetelor unor obiecte din lemn
Furnir tehnic – g=0,5-3,1mm
-fabricarea produselor stratificare
(placaj, panel)

## Slide 8: Placaj – material lemnos format prin încleierea unui număr impar de furnire tehnice, care au direcția fibrelor perpendiculare între ele
Corpuri mobila
Polite
Mobilier scolar

## Slide 9: Panel – format din șipci alăturate, acoperite pe ambele fețe cu câte o foaie de furnir gros.
Fabricarea usilor, a mobilei

## Slide 10: PAL (panouri din așchii de lemn) – panouri obținute prin aglomerarea așchiilor cu ajutorul unui adeziv, sub acțiunea simultană a temperaturii și presiunii.
Industria mobilei

## Slide 11: PFL (panouri din fibre de lemn) – panouri formate prin împâslirea și încleierea fibrelor de lemn.
Industria mobilei

## Slide 12: ALTE SEMIFABRICATE:
OSB –ul (Oriented Strand Board)

## Slide 13: MDF-ul (Medium Density Fiberboard)

## Slide 14: Lemn stratificat

## Slide 15: WPC (Wood Plastic Composite)

## Slide 16: CLT (Cross Laminated Timber)

## Slide 17
Obținerea
semifabricatelor

## Slide 18
Analiza de produs
Denumirea produsului: Birou de calculator
Gama de produse: mobilier
Materialul de bază : PAL
Materiale auxiliare: cuie, şuruburi, clei
Părți componente:
  blat pentru monitor, imprimantă
  compartiment (nișă) pentru unitate
  placă culisantă pentru tastatură
  sertar
  compartiment pentru cărți
Desen: Figura alăturată
Utilizare: suport pentru elementele componente ale calculatorului (unitate, monitor, tastatură, imprimantă)
Prezentare: demontat în colet
Disfuncționalități: zgârieturi, desprinderi de material etc.
Preț: 250 lei

## Slide 19: Defectele lemnului – abateri de la structura și compoziția chimică

## Slide 20: GATER/OBTINEREA SEMIFABRICATELOR
https://youtu.be/ec6UxF5OKvI
https://www.youtube.com/watch?v=u7gZ1q5DUXg